Сводный отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года Том 5. Книга 8. Пуровский район. 8.6. д. Харампур. Мастер-план, Главы 6, 7, 10, 11 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения

Состав работы

| Сводный отчет по 1-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года |
| --- |
| Том 1. Макет текстовой части схемы теплоснабжения | Макет текстовой части схемы теплоснабжения |
| Том 2. Книга 8. Пуровский район. 8.6. д. Харампур. Главы 1, 2, 4, 5, 8 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур Главы 1, 2, 4, 5, 8, в т.ч.: Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Глава 8 «Перспективные топливные балансы» |
| Том 3. Книга 8. Пуровский район. 8.6. д. Харампур. Материалы по сбору и актуализации исходной информации | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур Материалы по сбору и актуализации исходной информации |
| Сводный отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 год и на перспективу до 2028 года |
| Том 4. Книга 8. Пуровский район. 8.6. д.Харампур. Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения» |
| Том 5. Книга 8. Пуровский район. 8.6. д. Харампур. Мастер-план, Главы 6, 7, 10, 11 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур Главы 6, 7, 10, 11, в т.ч.: Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации» |
| Том 6. Книга 8. Пуровский район. 8.6. д. Харампур. Глава 9 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения» |
| Схема теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 г. и на перспективу до 2028 г. |
| Схема теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 г. и на перспективу до 2028 г. | Схема теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 г. и на перспективу до 2028 г. Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования деревня Харампур» Раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя» Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» Раздел 6 «Перспективные топливные балансы» Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)» Раздел 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» |

Содержание

.

Общие положения	7

Мастер-план схемы теплоснабжения	12

Общие положения и принципы разработки  сценариев	13

Общие допущения, принятые при разработке сценариев	14

Сравнительный анализ вариантов развития системы теплоснабжения	17

Анализ тарифных (ценовых) последствий вариантов развития системы теплоснабжения	21

Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	25

6.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	25

6.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	27

6.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	27

6.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	27

6.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	27

6.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	28

6.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	28

6.8 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	28

6.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	28

6.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	28

6.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	29

6.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	31

Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	33

7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	33

7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	33

7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	34

7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	34

7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	35

7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	35

7.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	35

7.8 Строительство и реконструкция насосных станций	36

Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	37

10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	37

10.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	42

10.3 Расчеты эффективности инвестиций	44

10.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	46

Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	50

# Общие положения

- Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения:

- Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»;

- Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

- Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа»;

- Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»;

- Глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»;

- Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»;

- Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»;

- Глава 8 «Перспективные топливные балансы»;

- Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения»;

- Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»;

- Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации».

3. Графический материал (карты, схемы тепловых сетей) в геоинформационной системе «Zulu».

Работа по разработке Схемы теплоснабжения выполняется в 3 этапа.

В состав 1 этапа выполнения работ включены следующие главы Обосновывающих материалов:

- Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»;

- Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

- Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»;

- Глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»;

- Глава 8 «Перспективные топливные балансы».

В состав 2 этапа выполнения работ включены следующие главы Обосновывающих материалов:

- Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа»;

- Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» (Книга 6);

- Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»;

- Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения»;

- Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»;

- Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации»;

- Графический материал (карты, схемы тепловых сетей) в геоинформационной системе «Zulu».

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

располагаемая  мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

# Мастер-план схемы теплоснабжения

Разработка мастер-плана Схемы теплоснабжения деревни Харампур на перспективу до 2028 г. осуществляется с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, который будет принят за основу при разработки Схемы теплоснабжения.

В данном разделе рассматриваются 2 варианта развития системы теплоснабжения деревни Харампур на период до 2028 г. для обеспечения приростов тепловой нагрузки:

Вариант 1:

- модернизация существующей котельной №7 Пурпейского филиала МУП «ПКС»;

- строительство блочно - модульной котельной в районе Базы отдыха;

- сохранение существующей четырехтрубной системы теплоснабжения с реализацией перспективным потребителям горячего водоснабжения путем строительства отдельных трубопроводов;

- строительство ЦТП, обеспечивающих  приготовление воды для системы горячего водоснабжения

Для реализации Варианта № 1 предлагаются следующие основные мероприятия, включающие предлагаемые профили оборудования:

- расширение мощности котельной № 7 д. Харампур в 2017 г. с установкой дополнительных 3 котлов КВСА-1.1 установленной мощностью 0,95 Гкал/ч каждый

- техническое перевооружение котельной № 7, в т.ч.:

- внедрение водоподготовки (монтаж водоподготовительных установок);

- установку дополнительных емкостей для хранения жидкого топлива на котельной;

- строительство новой блочно – модульной котельной на территории Базы отдыха с вводом в эксплуатацию в 2023г;

- строительство сетей теплоснабжения к вновь возводимым объектам жилой застройки и объектам общественной застройки, по которым предусмотрено централизованное теплоснабжение;

- замену в течение 2014 – 2028 гг. тепловых сетей д. Харампур (100% от общей протяженности), эксплуатируемых более 25 лет и нуждающихся в замене;

- строительство ЦТП, обеспечивающих  приготовление воды для системы горячего водоснабжения

Вариант 2:

- модернизация существующей котельной № 7 Пурпейского филиала МУП «ПКС»;

- строительство блочно - модульной котельной в районе Базы отдыха;

- сохранение существующей четырехтрубной системы теплоснабжения с установкой у перспективных потребителей пластинчатых водоподогревателей для обеспечения горячим водоснабжением.

Для реализации Варианта № 2 предлагаются следующие основные мероприятия, включающие предлагаемые профили оборудования:

- расширение мощности котельной № 7 д. Харампур в 2017 г. с установкой дополнительных 3 котлов КВСА-1.1 установленной мощностью 0,95 Гкал/ч каждый

- техническое перевооружение котельной № 7, в т.ч.:

- внедрение водоподготовки (монтаж водоподготовительных установок);

- установку дополнительных емкостей для хранения жидкого топлива на котельной;

- строительство новой блочно – модульной котельной на территории Базы отдыха с вводом в эксплуатацию в 2023г;

- строительство сетей теплоснабжения к вновь возводимым объектам жилой застройки и объектам общественной застройки, по которым предусмотрено централизованное теплоснабжение;

- замену в течение 2014 – 2028 гг. тепловых сетей д. Харампур (100% от общей протяженности), эксплуатируемых более 25 лет и нуждающихся в замене;

## Общие положения и принципы разработки  сценариев

В основу разработки вариантов развития приняты положения следующих документов долгосрочного планирования муниципального образования д.Харампур и Пуровского района:

- Генеральный план деревни Харампур (2008 г.);

- Проект планировки территории деревни  Харампур (2008 г.);

- Районная долгосрочная целевая программа «Строительство объектов для комплексного развития территории Пуровского района на 2013 – 2016 гг.», утв. Постановлением Администрации Пуровского района от 05.12.2012 № 402-ПГ, и иные нормативные правовые документы.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

- согласованность с планами и программами развития муниципального образования.

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являются основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

## Общие допущения, принятые при разработке сценариев

В каждом варианте развития системы теплоснабжения деревни Харампур на перспективу до 2028 года приняты следующие допущения:

- единый прогноз социально-экономического развития муниципального образования и неизменные значения величины перспективной нагрузки для каждого из рассматриваемых сценариев;

- обеспечение перспективных потребителей деревни Харампур централизованным отоплением и горячим водоснабжением;

- строительство генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается;

- сохранение параметров теплоносителя (температурный график) на уровне, утвержденном в базовом периоде.

Варианты развития системы теплоснабжения деревни Харампур сформированы на основе прогноза тепловой нагрузки, принятого неизменным для каждого из вариантов. Общая величина нагрузки на систему теплоснабжения муниципального образования деревни Харампур  на перспективу до 2028 г. составит 3,72 Гкал/ч.

Распределение перспективной тепловой нагрузки по видам теплопотребления, категориям потребителей в разрезе расчетных элементов территориального деления по этапам реализации Схемы теплоснабжения приведено в табл. 1.

Таблица 1

Потребление тепловой (энергии) мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления  муниципального образования д. Харампур на каждом этапе на период до 2028 г.

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления (планировочный район) | Вид теплопотребления | Ед. изм. | 2012 г. (факт) | 2013 г. (оценка) | 1 этап (2014 - 2018 гг.) | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | Объемы потребления тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | д. Харампур | Жилые здания | площадь | тыс. м2 | 4,279 | 4,340 | 5,140 | 5,260 | 5,290 | 5,410 | 6,080 | 7,160 | 8,440 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,577 | 0,607 | 0,691 | 0,726 | 0,738 | 0,758 | 0,777 | 0,946 | 1,108 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,551 | 0,583 | 0,666 | 0,694 | 0,706 | 0,725 | 0,743 | 0,906 | 1,062 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,026 | 0,024 | 0,025 | 0,032 | 0,032 | 0,033 | 0,034 | 0,040 | 0,046 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,577 | 0,607 | 0,691 | 0,726 | 0,738 | 0,758 | 0,777 | 0,946 | 1,108 |
|  |  | Общественные здания | площадь | тыс. м2 | 4,550 | 4,550 | 5,020 | 5,510 | 5,990 | 6,470 | 6,950 | 10,040 | 18,790 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,676 | 0,723 | 0,745 | 0,817 | 0,889 | 0,960 | 1,032 | 1,795 | 2,558 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,645 | 0,692 | 0,713 | 0,782 | 0,850 | 0,918 | 0,987 | 1,733 | 2,480 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,030 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,034 | 0,048 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,676 | 0,723 | 0,745 | 0,817 | 0,889 | 0,960 | 1,032 | 1,795 | 2,558 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания | площадь | тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  |  | технологическая | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,252 | 1,330 | 1,489 | 1,597 | 1,681 | 1,771 | 1,862 | 2,795 | 3,720 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 1,196 | 1,275 | 1,418 | 1,516 | 1,596 | 1,682 | 1,770 | 2,679 | 3,582 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,030 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,038 | 0,037 | 0,052 | 0,061 | 0,063 | 0,065 | 0,067 | 0,088 | 0,108 |
|  |  |  | технологическая | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 1,252 | 1,330 | 1,489 | 1,597 | 1,681 | 1,771 | 1,862 | 2,795 | 3,720 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## Сравнительный анализ вариантов развития системы теплоснабжения

Сравнительный анализ проводился в разрезе зон действия источников тепловой энергии и расчетных элементов территориального деления муниципального образования д. Харампур методом построения перспективного баланса тепловой мощности и нагрузки по следующим показателям:

- установленная мощность, Гкал/ч;

- мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка, Гкал/ч;

- резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч;

- доля резерва (дефицита) от величины мощности нетто, %.

По результатам сравнительного анализа вариантов наиболее оптимальным является вариант № 2, по которому прогнозируется достижение следующих показателей перспективного баланса мощностей системы теплоснабжения:

- наличие резерва тепловой мощности системы, достаточного для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей (к 2028 г. доля резерва тепловой мощности нетто от котельной №7 и котельной Базы отдыха составит 54% и 44% соответственно, что обеспечивает выполнение условия о наличии 1 котла в постоянном резерве).

Таблица 2

Перспективный баланс тепловой мощности и нагрузки по выбранному варианту размещения генерирующих мощностей д. Харампур на период до 2028 г. по варианту № 2 «Устойчивое развитие»

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2012 г. (факт) | 2013 г. (оценка) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
|  | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 |
| 4 | Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,026 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,037 | 0,039 | 0,043 | 0,046 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,182 | 0,193 | 0,216 | 0,232 | 0,244 | 0,257 | 0,271 | 0,299 | 0,320 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,252 | 1,330 | 1,489 | 1,597 | 1,681 | 1,771 | 1,862 | 2,057 | 2,200 |
|  | отопление | Гкал/ч | 1,196 | 1,275 | 1,418 | 1,516 | 1,596 | 1,682 | 1,770 | 1,959 | 2,083 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,029 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,038 | 0,037 | 0,052 | 0,061 | 0,063 | 0,065 | 0,067 | 0,070 | 0,088 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 1,252 | 1,330 | 1,489 | 1,597 | 1,681 | 1,771 | 1,862 | 2,035 | 2,200 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0,577 | 0,607 | 0,691 | 0,726 | 0,738 | 0,758 | 0,777 | 0,946 | 1,108 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,605 | 0,723 | 0,745 | 0,817 | 0,889 | 0,960 | 1,032 | 1,035 | 1,038 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,022 | 0,000 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 1,252 | 1,330 | 1,489 | 1,597 | 1,681 | 1,771 | 1,862 | 2,057 | 2,200 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,214 | 1,293 | 1,437 | 1,536 | 1,618 | 1,706 | 1,796 | 1,987 | 2,112 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0,038 | 0,037 | 0,052 | 0,061 | 0,063 | 0,065 | 0,067 | 0,070 | 0,088 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,280 | 0,189 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 3,115 | 3,008 | 2,782 | 2,615 |
| 12 | Доля резерва | % | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63 | 61 | 57 | 54 |
|  | Котельная Базы отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 3,000 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 3,000 |
| 4 | Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,030 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,106 | 0,213 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,760 | 1,520 |
|  | отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,720 | 1,499 |
|  | вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,001 |
|  | ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 | 0,020 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,760 | 1,520 |
|  | жилые здания | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  | общественные здания | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,760 | 1,520 |
|  | прочие | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,760 | 1,520 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,720 | 1,500 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 | 0,020 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,118 | 1,237 |
| 12 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 44 |

Основные отличия вариантов развития системы теплоснабжения д.Харампур на период до 2028 г. приведены в табл. 3.

Таблица 3

Основные отличия разработанных вариантов развития системы теплоснабжения д.Харампур на период до 2028 г.

| Критерии сравнения | Вариант № 1 | Вариант № 2 |
| --- | --- | --- |
| Строительство новых источников тепловой энергии | + | + |
| Закрытие неэффективных котельных | - | - |
| Реконструкция и/или техническое перевооружение действующих источников тепловой энергии | + | + |
| Увеличение мощности источников тепловой энергии | + | + |
| Сохранение централизованного теплоснабжения | + | + |
| Замена изношенных тепловых сетей | + | + |
| Резервирование тепловых сетей | - | - |
| Строительство центральных тепловых пунктов | + | - |

В результате сравнительного анализа разработанных вариантов развития системы теплоснабжения муниципального образования д. Харампур на период до 2028 г. определено, что наиболее перспективным вариантом развития является вариант № 2, имеющий наибольшее число преимуществ.

Реализация варианта № 2 по развитию системы теплоснабжения муниципального образования д. Харампур позволит обеспечить достижение следующих результатов:

- соответствие мероприятий выбранной стратегии и разработанным планам развития муниципального образования (учет положений Генерального плана и программ развития д. Харампур и Пуровского района);

- оптимальный баланс перспективных показателей тепловой мощности и подключенной нагрузки;

- снижение уровня износа основных производственных фондов системы теплоснабжения за счет реализации мероприятий новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии и сетевого хозяйства;

- снижение непроизводительных расходов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по строительству источников тепловой энергии с применением новых технологий, водоподготовки и энергосберегающих мероприятий;

- снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет реализации мероприятий замены изношенных сетей и реконструкции сетевого хозяйства;

## Анализ тарифных (ценовых) последствий вариантов развития системы теплоснабжения

Анализ тарифных (ценовых) последствий вариантов развития системы теплоснабжения проведен путем оценки влияния наиболее существенных факторов (по статьям затрат) на изменение себестоимости услуг теплоснабжения.

Оценка влияния факторов на изменения себестоимости услуг теплоснабжения проводилась с учетом следующих допущений:

- расчет влияния факторов на изменения себестоимости услуг теплоснабжения проведен по методу укрупненной оценки, т.к.

  - технические параметры вариантов развития определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению; технические параметры, принятые при разработке проектных решений вариантов развития, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства;

  - окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию;

  - оценочные значения ценовых последствий носят прогнозный характер и подлежат уточнению;

- оценка проведена в сопоставимых условиях (без учета фактора времени и влияния инфляционной составляющей);

- оценка влияния факторов учитывает структуру себестоимости услуг теплоснабжения, утвержденную на 2013 г.

Оценка тарифных (ценовых) последствий вариантов развития системы теплоснабжения д.Харампур представлена в табл. 4.

По предварительной оценке реализация варианта № 2 позволит обеспечить снижение себестоимости услуг теплоснабжения д.Харампур на 12,1% по сравнению с базовым положением.

Таким образом, на основе анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа достижения ключевых показателей развития системы теплоснабжения в качестве основного варианта размещения объектов тепловой энергии выбран вариант № 2.

Таблица 4

Оценка тарифных (ценовых) последствий вариантов развития системы теплоснабжения д. Харампур

| Наименование статей затрат | Структура себестоимости, % | Фактор влияния (критерий сравнения) | Тарифные (ценовые) последствия | Примечание (комментарии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Отклонение по отношению к базовому варианту, % |  |
|  | план с 01.09.2012 | план с 01.07.2013 |  | базовый период | существующее положение |  |  |  |  |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 0,0 | 0,0 |  | - | - | - | - | - | Расходы по статье отсутствуют |
| Расходы на топливо | 29,6 | 34,8 | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал | 170,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | -5,3 | Расходы по статье принимаются равными в каждом варианте |
| Затраты на покупную электрическую энергию | 3,1 | 2,8 | Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/Гкал | 37,2 | 37,2 | 31,9 | 31,9 | -14,2 | Снижение удельного расхода электроэнергии за счет установки нового энергоэффективного оборудования |
| Расходы на приобретение холодной воды | 0,9 | 2,8 | Удельный расход холодной воды, м³/Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,0 | Расходы по статье принимаются равными в каждом варианте |
| Расходы на химреагенты | 0,0 | 0,0 | Наличие ВПУ | - | - | + | + | 2,1 | ВПУ предусмотрены в каждом варианте |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 30,9 | 31,4 | Среднесписочная численность основного производственного персонала, чел. | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | -23,1 | Расходы по статье принимаются равными в каждом варианте |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 10,5 | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества | 8,2 | 3,6 | Условная амортизация основных средств, ед. | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 40,0 | Расходы по статье принимаются равными в каждом варианте |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | 0,0 | 0,0 |  | - | - | - | - | - | Расходы по статье отсутствуют |
| Общехозяйственные (управленческие) расходы | 10,7 | 13,2 |  | - | - | - | - | - | Расходы по статье принимаются равными в каждом варианте |
| Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных средств | 4,1 | 0,0 |  | - | - | - | - | - | Расходы по статье отсутствуют |
| Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 0,0 | 0,0 |  | - | - | - | - | - | Расходы по статье отсутствуют |
| Прочие расходы | 2,0 | 2,1 |  | - | - | - | - | - | Расходы по статье принимаются равными в каждом варианте |
| Итого себестоимость | 100,0 | 100,0 | Общее влияние факторов на изменение тарифных (ценовых) последствий с учетом структуры себестоимости в 2013 г. |  |  |  |  | -12,1 |  |

# Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения поселения учтены:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

## 6.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования Харампур.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрено:

- централизованное теплоснабжение в районах застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта и многоквартирного жилого фонда д. Харампур предусмотрено централизованное с использованием АИТП.

В д. Харампур планируется сохранение существующего централизованного теплоснабжения.

Система теплоснабжения новых объектов предусматривает, что все здания согласно СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов) оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами, с системами учета, регулирования и диспетчеризации для обеспечения высоких параметров по энергосбережению. Приготовление горячей воды производится локально в ИТП.

Мероприятия, обеспечивающие организацию централизованного теплоснабжения

В целях обеспечения централизованного теплоснабжения в рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрено новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки.

С 2019 г. в д. Харампур теплоснабжение объектов соцкультбыта в районе Базы отдыха организовано от новой автоматизированной блочно-модульной  котельной (далее – БМК).

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрено техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения, которое включает увеличение мощности котельной № 7 за счет ввода в эксплуатацию дополнительного оборудования.

Главной целью реализации предлагаемых мероприятий является повышение эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение безопасности и надежности ее эксплуатации.

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования д. Харампур индивидуальное теплоснабжение в районах малоэтажной застройки частными жилыми домами не планируется.

Использование индивидуальных источников тепловой энергии в многоквартирных домах (крышных котельных) не предусмотрено.

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе допускается только при полной проектной реконструкции инженерных систем дома с соблюдением требований действующего законодательства (Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», Жилищный кодекс Российской Федерации и др.).

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные») применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация поквартирного отопления не планируется.

## 6.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

## 6.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в деревне Харампур отсутствуют.

## 6.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельной № 7 для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не планируется.

## 6.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

## 6.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в деревне Харампур отсутствуют.

## 6.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в деревне Харампур отсутствуют.

## 6.8 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывода в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельной № 7 при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не планируется.

## 6.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями  в деревне Харампур не планируется.

## 6.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

На территории промышленной зоны в деревне Харампур предусматривается перепрофилирование существующего пожарного депо под гараж боксового типа и организация столярного цеха с увеличением тепловой нагрузки до 0,054 Гкал/ч. Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

## 6.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения, а также  распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определены на основании спрогнозированного в главе 2 прироста нагрузок потребителей и с учетом радиуса эффективного теплоснабжения.

Исходя из балансировки тепловой мощности источников и планируемой величины нагрузки потребителей предлагается доведение установленной тепловой мощности системы теплоснабжения муниципального образования д. Харампур к 2028 году до  9,64 Гкал/ч и располагаемой мощности источников до 8,18 Гкал/ч, в т.ч. по источникам:

- Котельная № 7 – до 6,64 Гкал/ч и 5,18 Гкал/ч соответственно;

- Котельная Базы отдыха – до 3,00 Гкал/ч.

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования д.Харампур и распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии до 2028 г. представлен в табл. 5.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в Прил. 2

Таблица 5

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования д. Харампур и распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии до 2028 г.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения (группы источников) | 2012 г. | Предложение по вводу (выводу) в (из) эксплуатацию и/или изменению установленной мощности | Год изме-нения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | тепловая мощность, Гкал/ч | тепловая мощность, Гкал/ч | тепловая мощность, Гкал/ч | тепловая мощность, Гкал/ч |
|  |  | установ-ленная | распола-гаемая | присо-единен-ная нагрузка с учетом потерь |  |  | установ-ленная | распола-гаемая | присо-единен-ная нагрузка с учетом потерь | установ-ленная | распола-гаемая | присо-единен-ная нагрузка с учетом потерь | установ-ленная | распола-гаемая | присо-единен-ная нагрузка с учетом потерь | установ-ленная | распола-гаемая | присо-единен-ная нагрузка с учетом потерь |
| 1 | Котельная № 7 д. Харампур | 3,2 | 1,74 | 1,46 | Расширение тепловой мощности котельной | 2017 г. | 3,2 | 1,74 | 1,733 | 3,2 | 1,74 | 1,857 | 3,2 | 1,74 | 1,953 | 6,64 | 5,18 | 2,065 |
| 2 | Котельная Базы отдыха |  |  |  | Ввод в эксплуатацию новой котельной | 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО д. Харампур | 3,2 | 1,74 | 1,46 |  |  | 3,2 | 1,74 | 1,733 | 3,2 | 1,74 | 1,857 | 3,2 | 1,74 | 1,953 | 6,64 | 5,18 | 2,065 |

Продолжение табл. 5

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения (группы источников) | 2012 г. | Предложение по вводу (выводу) в (из) эксплуатацию и/или изменению установленной мощности | Год изменения | 2018 г. | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | тепловая мощность, Гкал/ч | тепловая мощность на конец периода, Гкал/ч | тепловая мощность на конец периода, Гкал/ч |
|  |  | установ-ленная | распола-гаемая | присо-единен-ная нагрузка с учетом потерь |  |  | установ-ленная | распола-гаемая | присо-единен-ная нагрузка с учетом потерь | установ-ленная | распола-гаемая | присо-единен-ная нагрузка с учетом потерь | установ-ленная | распола-гаемая | присо-единен-ная нагрузка с учетом потерь |
| 1 | Котельная № 7 д. Харампур | 3,2 | 1,74 | 1,46 | Вывод из эксплуатации (демонтаж). Вся нагрузка переключается на новую котельную | 2017 г. | 6,64 | 5,18 | 2,172 | 6,64 | 5,18 | 2,398 | 6,64 | 5,18 | 2,565 |
| 2 | Котельная Базы отдыха |  |  |  | Ввод в эксплуатацию новой котельной мощность 6,0 МВт (5,16 Гкал/ч) | 2023 г. |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 0,882 | 3,00 | 3,00 | 1,763 |
|  | Всего по МО д. Харампур | 3,2 | 1,74 | 1,46 |  |  | 6,64 | 5,18 | 2,172 | 9,64 | 8,18 | 3,28 | 9,64 | 8,18 | 4,328 |

## 6.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проведен на основании полуэмпирических соотношений, представленных в «Нормах по проектированию тепловых сетей» (1938 г.). В целях обеспечения сопоставимости и возможности практического применения указанных зависимостей в современных условиях проведен анализ структуры себестоимости производства и транспортировки тепловой энергии в системах теплоснабжения, функционирующих в настоящее время. По результатам анализа получены эмпирические коэффициенты, позволяющие использовать уточненные зависимости для определения минимальных удельных затрат с учетом фактора времени, т.е. ценовых изменений.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения характеризуется следующей полуэмпирической зависимостью:

,                 (Формула 1)

где:

R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/ч/км²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

После дифференциации полученного соотношения по параметру R и приравнивания к нулю производной, выводится формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения в следующем виде:

,                 (Формула 2)

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлены в табл. 6

Таблица 6

Радиус эффективного теплоснабжения основных источников тепловой энергии муниципального образования д. Харампур

| № п/п |  | Ед. изм. | Котельная №7 | Котельная База отдыха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр |  | 2012 г. | 2028 г. | 2028 г. |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 0,12 | 0,16 | 0,01 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 53 | 102 | 7 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 1,46 | 2,566 | 1,763 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | км | 0,71 | 0,98 | 0,13 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | оС | 95 | 95 | 95 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | оС | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Потери давления в тепловой сети | м. вод. ст. | 14 | 16 | 3 |
| 8 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 441,67 | 637,5 | 700 |
| 9 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 12,17 | 16,04 | 176,3 |
| 10 | Материальная характеристика | м2 | 937,96 | 1661,71 | 41,37 |
| 11 | Стоимость сетей | руб. | 42726464 | 218777441 | 4501660 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей | руб./м2 | 45552,54 | 131657,77 | 108821,71 |
| 11 | Поправочный коэффициент |  | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 10,06 | 6,54 | 4,47 |

Для котельной №7 изменение эффективного радиуса обусловлено приростом тепловой нагрузки и изменением зоны действия источников.

Значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как изменения основных влияющих параметров не привело к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Приросты тепловых нагрузок сосредоточены в зонах, не выходящих за пределы радиуса эффективного теплоснабжения.

# Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

## 7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

## 7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрено новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную и производственную застройку, которое включает:

- строительство тепловых сетей инженерного обеспечения  мкр. 01:06

- строительство тепловых сетей инженерного обеспечения  мкр. 01:08

- строительство тепловых сетей инженерного обеспечения к жилым домам между ул. Агичева С. А. и ул. им. Федорищева Н. мкр. 01:01

- строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения от точек подключения к сетям МУП «ПКС»» до границ земельных участков строящихся объектов, в том числе:

- от УТ-1 до Социального дома для одиноких престарелых лиц;

- от К-1 до Спортивного зала;

- строительство сетей теплоснабжения от новой БМК к строящимся объектам Базы отдыха (внутриквартальные и распределительные)

- строительство сетей горячего водоснабжения от точек подключения к существующим сетям МУП «ПКС» до потребителей.

## 7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется.

## 7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В рамках реализации Схемы теплоснабжения в целях для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения планируются:

- внедрение системы ЦДП с установкой программного обеспечения, общего стенда в ЦДП, подключением сетей и на централизованный пульт.

## 7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения запланировано комплексно в рамках строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную и производственную застройку (п. 7.2).

## 7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

Реконструкция (перекладка) тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов предусмотрена в рамках реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (п. 7.7), т.к. в соответствии с п. 16.24 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» в районах вечномерзлых грунтов наименьший диаметр труб независимо от расхода и параметров теплоносителя должен приниматься 50 мм.

## 7.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В рамках реализации Схемы теплоснабжения планируется реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, которое включает:

- реконструкцию тепловых сетей, требующих замены (перекладка, замена изоляции) (МУП «ПКС»)

- диагностическое обследование тепловых сетей города методом тепловой аэросъемки с применением инфракрасной техники (МУП «ПКС»)

## 7.8 Строительство и реконструкция насосных станций

Насосные станции в муниципальном образовании д. Харампур отсутствуют.

Строительство и реконструкция насосных станций не планируется.

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлен в Прил. 3

# Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481;

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-15-2011 «Наружные тепловые сети», утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643;

- Коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2011 № 643;

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 25.03.2013);

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. (от 12.04.2013);

- Индексы-дефляторы на регулируемый период (до 2016 г.), утв. Минэкономразвития Росси от 12.04.2013;

- сметная документация;

- прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, составляет  290 800 тыс. руб., в т.ч. по этапам:

- 1 этап (2014 – 2018 гг.) – 63 343 тыс. руб.;

- 2 этап (2019 – 2023 гг.) – 93 537 тыс. руб.;

- 3 этап (2024 – 2028 гг.) – 133 920 тыс. руб.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии составляет  67 876 тыс. руб., в т.ч. по этапам:

- 1 этап (2014 – 2018 гг.) – 47 042 тыс. руб.;

- 2 этап (2019 – 2023 гг.) – 17 299 тыс. руб.;

- 3 этап (2024 – 2028 гг.) – 3 535 тыс. руб.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составляет 222 924 тыс. руб., в т.ч. по этапам:

- 1 этап (2014 – 2018 гг.) – 16 301 тыс. руб.;

- 2 этап (2019 – 2023 гг.) – 76 238 тыс. руб.;

- 3 этап (2024 – 2028 гг.) – 130 385 тыс. руб.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения представлены в табл. 7.

Таблица 7

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения муниципального образования д. Харампур

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | в т. ч. по этапам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап (2014 - 2018 гг.) | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
|  | Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии муниципального образования д. Харампур | всего | 67 876 | 47 042 | 17 299 | 3 535 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства окружного бюджета | 15 643 | 709 | 12 621 | 2 313 |
|  |  | средства местного бюджета | 46 539 | 45 599 | 818 | 122 |
|  |  | внебюджетные источники | 5 694 | 734 | 3 860 | 1100 |
| 1 | Общие мероприятия | всего | 2769 | 734 | 935 | 1100 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2769 | 734 | 935 | 1100 |
| 2 | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии | всего | 60185 | 45562 | 14623 | 0 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства окружного бюджета | 10967 | 0 | 10967 | 0 |
|  |  | средства местного бюджета | 46293 | 45562 | 731 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2925 | 0 | 2925 | 0 |
| 2.1 | в т.ч. строительство источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | всего | 60185 | 45562 | 14623 | 0 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства окружного бюджета | 10967 | 0 | 10967 | 0 |
|  |  | средства местного бюджета | 46293 | 45562 | 731 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2925 | 0 | 2925 | 0 |
| 3 | Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | всего | 4922 | 746 | 1741 | 2435 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства окружного бюджета | 4676 | 709 | 1654 | 2313 |
|  |  | средства местного бюджета | 246 | 37 | 87 | 122 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций системы теплоснабжения муниципального образования д. Харампур | всего | 222924 | 16301 | 76238 | 130385 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства окружного бюджета | 195885 | 12583 | 70791 | 112511 |
|  |  | средства местного бюджета | 10993 | 661 | 3812 | 6520 |
|  |  | внебюджетные источники | 16046 | 3057 | 1635 | 11354 |
| 1 | Общие мероприятия | всего | 3057 | 3057 | 0 | 0 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 3057 | 3057 | 0 | 0 |
| 2 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку | всего | 79075 | 13244 | 48989 | 16842 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства окружного бюджета | 75123 | 12583 | 46540 | 16000 |
|  |  | средства местного бюджета | 3952 | 661 | 2449 | 842 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | в т.ч. строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | всего | 16842 | 79075 | 13244 | 48989 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства окружного бюджета | 16000 | 75123 | 12583 | 46540 |
|  |  | средства местного бюджета | 842 | 3952 | 661 | 2449 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | всего | 140792 | 0 | 27249 | 113543 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства окружного бюджета | 120762 | 0 | 24251 | 96511 |
|  |  | средства местного бюджета | 7041 | 0 | 1363 | 5678 |
|  |  | внебюджетные источники | 12989 | 0 | 1635 | 11354 |
| 3.1 | в т.ч. реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | всего | 113543 | 0 | 0 | 113543 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства окружного бюджета | 96511 | 0 | 0 | 96511 |
|  |  | средства местного бюджета | 5678 | 0 | 0 | 5678 |
|  |  | внебюджетные источники | 11354 | 0 | 0 | 11354 |
|  | Итого финансовые потребности для реализации Схемы теплоснабжения муниципального образования д. Харампур | всего | 290800 | 63343 | 93537 | 133920 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства окружного бюджета | 211528 | 13292 | 83412 | 114824 |
|  |  | средства местного бюджета | 57532 | 46260 | 4630 | 6642 |
|  |  | внебюджетные источники | 21740 | 3791 | 5495 | 12454 |

## 10.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, составляет  290 800 тыс. руб., в т.ч. по источникам инвестиций:

- средства федерального бюджета –  0 тыс. руб.;

- средства окружного бюджета  – 211 528 тыс. руб.;

- средства местного бюджета  – 57 532 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 21 740 тыс. руб.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии составляет 67 876 тыс. руб., в т.ч. по источникам инвестиций:

- средства федерального бюджета –  0 тыс. руб.;

- средства окружного бюджета  – 15 643 тыс. руб.;

- средства местного бюджета  – 46 539 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 5 694 тыс. руб.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составляет 222  924 тыс. руб., в т.ч. по источникам инвестиций:

- средства федерального бюджета –  0 тыс. руб.;

- средства окружного бюджета  – 195 885 тыс. руб.;

- средства местного бюджета  – 10 993 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 16 046 тыс. руб.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и окружного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней  на  основании законов  ЯНАО, муниципального образования д. Харампур, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из окружного  бюджета  осуществляется  в соответствии с Законом ЯНАО от 18.12.2009 № 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в ЯНАО».

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).

При финансировании мероприятий за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций в полном объеме прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей не может превышать предельную максимальную величину тарифа на тепловую энергию, устанавливаемую ФСТ Российской Федерации для Ямало-Ненецкого автономного округа. В случае превышения установленной величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей возможно использование механизма компенсации его роста за счет бюджетных средств.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реализации мероприятий, представлены в табл. 8.

Таблица 8

Источники инвестиций, обеспечивающие финансовые потребности  для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения муниципального образования д.Харампур

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | в т.ч. по этапам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап (2014 - 2018 гг.) | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| 1 | Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии муниципального образования д.Харампур | всего | 67876 | 47042 | 17299 | 3535 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства окружного бюджета | 15643 | 709 | 12621 | 2313 |
|  |  | средства местного бюджета | 46539 | 45599 | 818 | 122 |
|  |  | внебюджетные источники | 5694 | 734 | 3860 | 1100 |
| 2 | Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций системы теплоснабжения муниципального образования д. Харампур | всего | 222924 | 16301 | 76238 | 130385 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства окружного бюджета | 195885 | 12583 | 70791 | 112511 |
|  |  | средства местного бюджета | 10993 | 661 | 3812 | 6520 |
|  |  | внебюджетные источники | 16046 | 3057 | 1635 | 11354 |
| 3 | Итого финансовые потребности для реализации Схемы теплоснабжения муниципального образования с. Харампур | всего | 290800 | 63343 | 93537 | 133920 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства окружного бюджета | 211528 | 13292 | 83412 | 114824 |
|  |  | средства местного бюджета | 57532 | 46260 | 4630 | 6642 |
|  |  | внебюджетные источники | 21740 | 3791 | 5495 | 12454 |

## 10.3 Расчеты эффективности инвестиций

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций, – 8,25% годовых.

Оценка эффективности инвестиций:

- необходимый объем финансирования – 290,8 млн руб., в т.ч.:

внебюджетные источники– 21,7 млн руб;

- чистый дисконтированный доход (NPV): 0,03 млн руб;

- индекс доходности: 1,03;

- простой срок окупаемости: 10 лет 2 месяца;

- дисконтированный срок окупаемости: 10 лет.

## 10.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы,  проведена на основании и с учетом следующих нормативных документов:

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 25.03.2013);

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. (от 12.04.2013);

- Индексы-дефляторы на регулируемый период (до 2016 г.), утв. Минэкономразвития Росси от 12.04.2013;

- Приказ ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 г.».

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, инвестиционных составляющих в тарифе (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения (табл. 9).

При реализации мероприятий тарифы на услуги теплоснабжения с учетом инвестиционной составляющей для потребителей составят:

- к 2018 г. –6 186, 55 руб./Гкал, темп роста 2018/2012 гг. – 129 %;

- к 2023 г. – 7 605, 76 руб./Гкал, темп роста 2023/2012 гг. – 158 %;

- к 2028 г. – 8 750, 15 руб./Гкал, темп роста 2028/2012 гг. – 182 %.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования д. Харампур и ЯНАО.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется на основании и в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в РФ, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (до 31.12.2013);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения», «Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») (с 01.01.2014);

- градостроительное законодательство РФ;

- Правила подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307, и иные действующие нормативные правовые акты.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения исходя из подключаемой тепловой нагрузки, в индивидуальном порядке.

Расходы, финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств бюджетов бюджетной системы РФ и государственных корпораций, не учитываются при расчете платы за подключение.

Таблица 9

Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения муниципального образования д. Харампур

| Наименование | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | 1 этап (2014 - 2018 гг.) | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| Федеральный стандарт ЯНАО | руб./м² | 181,90 | 195,10 | 209,30 | 228,56 | 242,73 | 256,56 | 327,74 | 402,97 |
| Региональный стандарт МО | руб./м² | 107,28 | 117,90 | 129,81 | 141,75 | 150,54 | 159,12 | 203,26 | 249,92 |
| Расчетная предельная величина платежей | руб./м² | 337,04 | 352,79 | 371,79 | 390,75 | 411,46 | 432,44 | 526,62 | 611,64 |
| Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан | руб./м² | 163,74 | 172,42 | 181,21 | 190,45 | 200,55 | 210,77 | 256,67 | 298,11 |
| Сравнительный анализ по услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу) | руб./м² | 51,65 | 54,39 | 57,16 | 67,08 | 63,26 | 66,49 | 84,61 | 94,04 |
| предельная величина платежей граждан за услугу | руб./м² | 104,73 | 115,81 | 116,94 | 117,32 | 132,75 | 123,91 | 151,42 | 158,91 |
| Сравнительный анализ тарифов (с НДС) по услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка ценовых последствия для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 4 806,00 | 5 060,72 | 5 318,81 | 5 728,30 | 5 886,35 | 6 186,55 | 7 605,76 | 8 750,15 |
| тариф | руб./Гкал | 4 806,00 | 5 060,72 | 5 318,81 | 5 590,07 | 5 886,35 | 6 186,55 | 7 533,83 | 8 750,15 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,23 | 0,00 | 0,00 | 71,92 | 0,00 |
| Оценка ценовых последствий для населения (с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 1 204,00 | 1 335,84 | 1 481,44 | 1 599,96 | 1 695,96 | 1 797,71 | 2 318,32 | 2 825,82 |
| тариф | руб./Гкал | 1 204,00 | 1 267,81 | 1 332,47 | 1 400,43 | 1 474,65 | 1 549,86 | 1 887,38 | 2 192,09 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 0,00 | 68,03 | 148,97 | 199,53 | 221,31 | 247,86 | 430,94 | 633,74 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 1 204,00 | 1 267,81 | 1 332,47 | 1 563,54 | 1 474,65 | 1 549,86 | 1 972,25 | 2 192,09 |
| тариф | руб./Гкал | 1 204,00 | 1 267,81 | 1 332,47 | 1 400,43 | 1 474,65 | 1 549,86 | 1 887,38 | 2 192,09 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,11 | 0,00 | 0,00 | 84,87 | 0,00 |
| Размер субсидий (дотаций) на выравнивание тарифа для населения, установленного ниже, чем для иных потребителей | млн руб. |  | 11,81 | 13,40 | 14,65 | 17,67 | 18,69 | 28,15 | 33,59 |

# Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, учитывая принятые в настоящей Схеме теплоснабжения единицы административно-территориального деления и зоны эксплуатационной ответственности, в качестве единой теплоснабжающей организацией определено МУП «ПКС» Пурпейский филиал – для д. Харампур.

В настоящее время Пурпейский филиал МУП «ПКС» является единственной теплоснабжающей организацией муниципального образования д. Харампур, обеспечивающей теплоснабжение существующей жилой и общественной застройки.

# Приложения

Приложение 1. Перспективные зоны действия источников теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур.

Приложение 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Приложение 3. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

# Footnotes

Дата размещения на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.

Указание ЦБ РФ от 13.09.2012 № 2873-У (с 14.09.2012)

Дата размещения на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.